IP-Konfiguration in der Shell

Interface-Informationen anzeigen:

ifconfig devicename, z.B. ifconfig wlan0

Interface-Informationen setzen:
(z.B. 2. IP-Adresse auf das Interface wlan0)

sudo ifconfig wlan0:1 192.168.0.1

Wireless-Infos (ohne IP-spezifische Informationen) anzeigen:

sudo iwconfig wlan0

Routen anzeigen [ ohne Namensauflösung ]:

route [-n]

Beispiel für einen statischen Eintrag in /etc/network/interfaces:

auto wlan1
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet static
        address 192.168.0.1
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.0.254
        dns-nameservers 192.168.0.254
        up route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.253

Beispiel für einen minimalen dynamischen Eintrag:
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp