Titel
GPIO
Schnittstellen auf dem Raspberry Pi kontrollieren
Prof. Dipl.-Ing. Klaus Knopper <knoppix@knopper.net>

---
Pins
- Raspberry Pi besitzt 16 (relativ) frei benutzbare „General Purpose Input/Output“ Pins, die sich mit Hilfe eines Kernel-Busmoduls ansteuern lassen, welches die Pins als Dateien in /sys abbildet.
- Beispiel: LEDs ansteuern (per Shell und Webformular)
  http://kampis-elektroecke.de/?page_id=1659
  GPIO Pin 0 aktivieren:
  echo 0 | sudo tee /sys/class/gpio/export
  GPIO Pin 0 auf „Ausgabe“ schalten:
  echo "out" | sudo tee /sys/class/gpio/gpio0/direction
  GPIO Pin 0 „ein“:
  echo "1" | sudo tee /sys/class/gpio/gpio0/value

---
Serielle Schnittstelle vs. GPIO
Achtung: Einige Pins sind bereits durch die serielle Schnittstelle belegt, ggf. folgende Zeile in /etc/inittab auskommentieren und „sudo init q“:
# Spawn a getty on Raspberry Pi serial line
T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100

---
Pins
- Raspberry Pi besitzt 16 (relativ) frei benutzbare „General Purpose Input/Output“ Pins, die sich mit Hilfe eines Kernel-Busmoduls ansteuern lassen, welches die Pins als Dateien in /sys abbildet.
- Beispiel: LEDs ansteuern (per Shell und Webformular)
  http://kampis-elektroecke.de/?page_id=1659
  GPIO Pin 0 aktivieren:
  echo 0 | sudo tee /sys/class/gpio/export
  GPIO Pin 0 auf „Ausgabe“ schalten:
  echo "out" | sudo tee /sys/class/gpio/gpio0/direction
  GPIO Pin 0 „ein“:
  echo "1" | sudo tee /sys/class/gpio/gpio0/value

---
Funktion	Pin		Pin	Funktion
3,3V	1		2	5V
GPIO 2 (SDA)	3		4
GPIO 3 (SCL)	5		6	GND
GPIO 4	7		8	GPIO 14 (TXD)
GND	9		10	GPIO 15 (RXD)
GPIO 17	11		12	GPIO 18 (PCMCLK)
GPIO 27	13		14	GND
GPIO 22	15		16	GPIO 23
3,3V	17		18	GPIO 24
GPIO 10 (MOSI)	19		20	GND
GPIO 9 (MISO)	21		22	GPIO 25
GPIO 11 (SCLK)	23		24	GPIO 8
GND	25		26	GPIO 7

---
Serielle Schnittstelle vs. GPIO
Achtung: Einige Pins (z.B. TxD, RxD) sind bereits durch die serielle Schnittstelle belegt, ggf. folgende Zeile in /etc/inittab auskommentieren und
„sudo init q“:
# Spawn a getty on Raspberry Pi serial line
# T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100

---
Pegelwandler
Die Signalausgabe erfolgt auf dem RasPi mit einem 3.3V „high“ Pegel, was sich nicht mit den auf vielen seriellen Schnittstellen liegenden 5V Pegel verträgt: Pegelwandler erforderlich!

---
GPIO skripten
PHP: s. http://10.0.0.100/Skripte/Raspi/index.phps
Bash: s. http://10.0.0.100/Skripte/Raspi/blinkenlights.sh
Skript für GPIO Pin 4:
Erst root werden: sudo -i
echo 4 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio4/direction
Nun kann die LED ein- und ausgeschaltet werden:
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio4/value
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio4/value

---
Eingaben per GPIO
Im „in“-Modus können die GPIO-Pins Signale an das System übertragen, der aktuelle Wert (0, 1) wird in /sys/class/gpio/gpioNUMMER/value dargestellt und kann z.B. mit einem Skript ausgelesen und verarbeitet werden. S.a.
http://10.0.0.100/Skripte/Raspi/blinkenswitch.sh

---
Dateirechte für GPIO
zur Benutzung durch den Web-Server setzen
Nach Freigabe der Pins (s. Folie 2) sind die GPIO-Verzeichnisse zunächst nur für die Systemgruppe „gpio“ zugreifbar.
Lösung: Benutzer „www-data“ in die Gruppe „gpio“ übernehmen und apache neu starten:
sudo usermod -a -G gpio www-data
sudo /etc/init.d/apache2 restart
Oder: GPIO-Dateien Dateirechte setzen:
sudo chmod -R +rwX /sys/class/gpio /sys/devices/virtual/gpio