Titel
PiFace
Raspberry Pi, Mobile Networking & More
Prof. Dipl.-Ing. Klaus Knopper <knoppix@knopper.net>

---
Was ist ein
π☺
?
Eine Erweiterungsplatine, die Ein- und Ausgaben über die GPIO-Schnittstellen weiterleitet (an Schalter, Relays, LEDs und Schraubleisten)
Tech Specs
    2 Changeover Relays*
    4 Tactile Switches
    8 Digital Inputs
    8 Open-Collector Outputs
    8 LED Indicators
    Graphical Emulator
    Easy to program in Python 3 and 2, Scratch and C
    Support for interrupts
*Relays can be used to switch voltages up to 20V (Max) or currents up to 5A (Max)
http://www.piface.org.uk/products/piface_digital/

---
PiFace installieren
Tipp: Bei einigen Lieferanten stehen die Anschlüsse unten am Board sehr weit heraus: Abknipsen!
Anleitung zur Installation Hardware/Software in „Workshopform“ direkt vom Hersteller:
http://www.piface.org.uk/guides/Install_PiFace_Software/

---
Übungen