Titel
Raspberry Pi
Modelle
Prof. Dipl.-Ing. Klaus Knopper
<klaus.knopper@hs-kl.de>

---
Raspberry Pi Modell B (alt)
BCM2835 SoC
512 MB RAM
ARM11 (armv6) Prozessor
VideoCore-IV-GPU
2x USB-2.0
HDMI-Ausgang (Video + Audio)
Composite-Video
Audio-Ausgang (3,5mm Klinke)
D-/MMC-Karten-Slot
Ethernet-Port (10/100 MBit)
21 GPIO-Pins (z.B. UART, SPI und I2C)
DSI (Display Serial Interface) über 15-poligen Flat Flex Connector
Kamera-Interface, CSI (Camera Serial Interface) über 15-poligen Flat Flex Connector
Altern. Stromversorgung per µ-USB
Quelle: netzmafia.de

---
Unterschiede
Modell B und B+ (alt)
+ zusätzliche Pins an der GPIO-Steckerleiste (I²C Bus)
| Audio und Composite-Video in einem Stecker
+ 2 zusätzliche USB 2.0 Ports
| Geringerer Stromverbrauch + stabiler beim Umstecken
| µ-SD Kartenslot
| Qualität der PWN Audio-Ausgabe durch geänderten Stromlaufplan besser

---
Raspberry Pi 2 (alt)
+ Vier Cortex-A7-Kerne, die mit 900 MHz getaktet
+ neues SoC BCM2836 (2835+1)
+ RAM 1GB
Sonst wie Raspi B+ inkl. Anschlussbelegung.

---
Raspberry Pi 3 (nicht so alt)
+ SoC BCM2837 von Broadcom
+ ARM Cortex-A53 Prozessor, 64-Bit-Quadcore mit 1,2 GHz („doppelt so schnell wie der Raspberry Pi 2“)
+ WLAN BCM43438 integriert (802.11b/g/n)+ unterstützt Bluetooth 4.1 (Classic und Low Energy).
* Kompatibilitäts-Problem: PL011-UART jetzt für Bluetooth zuständig, um serielle Konsole per festem Takt wieder nutzbar zu machen, Bootoption enable_uart=1 notwendig.
Sonst wie Raspi 2 inkl. Anschlussbelegung.

---
Raspberry Pi 3B+
+ SoC BCM2837B0 von Broadcom
+ ARM Cortex-A53 Prozessor, 64-Bit-Quadcore mit 1,4 GHz
+ WLAN BCM43455 integriert (802.11b/g/n Dualband 5GHz)+ unterstützt Bluetooth 4.2 (Classic und Low Energy).
+ LAN7515 Gigabit LAN (gedrosselt durch USB 2.0 Bus), PoE-fähig mit Step-Down-Wandler
* Metallgehäuse für Prozessor durch höhere Leistungsaufnahme (bis 7 Watt)
Sonst wie Raspi 3 inkl. Anschlussbelegung.

---
Raspberry Pi Zero W
CPU:	BCM2835 - ARM1176JZ-F v6 32Bit Single Core mit mathematischem Koprozessor (VPU) und DSP, 1 GHz
GPU:	Videocore IV, Dual Core, 128 KB L2-Cache, 250 MHz mit Unterstützung von OpenGL ES 2.0 und OpenVG 1.1
RAM:	512 MB SDRAM @ 400 MHz
Maße:	65 mm x 30 mm x 5 mm
Anschlüsse:	1x USB 2.0, Micro-HDMI, Composite Video (unbestückt), microSD-Karte
GPIO-Pins:	40 (unbestückt)
WLAN+BT: Cypress CYW43438 Wireless-Chipfür 802.11b/g/n-WLAN sowie Bluetooth 4.0
Mit einer zusätzlichen RTC- Schaltung kann „Deep Sleep“ per Halt / Reset erzeugt werden (Raspi wacht in regelmäßigen Intervalllen auf) → Läuft mit Akku sehr lange

---
Raspberry Pi 4
(ab 2020)
+ SoC BCM2711 von Broadcom
+ ARM Cortex-A72 (ARM v8) Prozessor, 64-Bit-Quadcore mit 1,5 GHz
+ wahlweise 1GB, 2GB, 4GB und (ab Mai 2020) 8GB SDRAM
+ WLAN BCM43455 integriert (802.11ac Dualband 5GHz)+ unterstützt Bluetooth 4.2 (Classic und Low Energy).
+ Gigabit LAN
+ 2 USB2 und 2 USB3-Ports
+ 2x Micro HDMI, H.265 (4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode)
- Höhere Leistungsaufnahme (3A bei 5V!), d.h. 15W-Netzteil erforderlich.
Die ersten Modelle hatten einen USB-C Detektionsfehler und wurde daher von „intelligenten“ Ladegeräten nicht erkannt (inzwischen → behoben).
Achtung:
Höhere Leistung/Hitzeentwicklung, möglichst Kühlkörper aufkleben
Strombedarf höher als beim 3 (15W Netzteil empfohlen)
 (5V per TTL-Adapter über GPIO-Leiste reicht nicht mehr)
Quelle: RaspberryPi.org

---
Raspberry Pi Zero 2 W
1GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A53 CPU, 512MB SDRAM, 2.4GHz 802.11 b/g/n WLAN, Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE), Mini HDMI port and micro USB On-The-Go (OTG) port, microSD card slot, CSI-2 camera connector, HAT-compatible 40-pin header footprint (unpopulated), H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode (1080p30), OpenGL ES 1.1, 2.0 graphics, Micro USB power, Composite video and reset pins via solder test points, 65mm x 30mm
Viel flotter als das ältere Zero W,
Aber derzeit schwer zu bekommen!
Quelle: raspberrypi.org

---
Raspberry Pi Pico
(Microcontroller)
RP2040 microcontroller chip,
Dual-core Arm Cortex M0+ processor, flexible clock running up to 133 MHz,
264KB of SRAM, and 2MB of on-board Flash memory,
Castellated module allows soldering direct to carrier boards,
USB 1.1 with device and host support,
Low-power sleep and dormant modes,
Drag-and-drop programming using mass storage over USB,
26 × multi-function GPIO pins,
2 × SPI, 2 × I2C, 2 × UART, 3 × 12-bit ADC, 16 × controllable PWM channels,
Accurate clock and timer on-chip,
Temperature sensor,
Accelerated floating-point libraries on-chip,
8 × Programmable I/O (PIO) state machines for custom peripheral support
Achtung: Microcontroller mit minimalem RAM → Kein Linux!
(Monolithische Programme in C erstellen, z.B. mit Arduino-IDE, oder µPython-Interpreter flashen und in Python programmieren)
Quelle: raspberrypi.org

---
CM3/CM4: Der Exot
(for industrial applications)
Compute Module 4 I/O Board
Compute Module 4
(ohne Anschlüsse)
Compute Module 3+

---
Viel Spaß beim „Basteln“!